# Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w przetargu na dostawę i montaż mebli do laboratorium zakładu biochemii w głównym budynku Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

ZP 18/2011

| Lp | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zestaw szaf laminowanych wykonanych z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm | Wykonanych z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Wymiar ciągu szaf : szerokość 6000 mm, głębokość 550 mm, wysokość 1900 mm. Na odcinku 1200 mm jedna z szaf wykonana jest w formie szafy na kwasy i zasady. Szafa w środku wyłożona jest anwidurem, posiada podział drwi zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej z wyznaczeniem części na kwasy i zasady. Szafa ta jest szafą wentylowaną z dodatkową możliwością wyposażenia, w własny wentylator, Króciec przyłączeniowy o średnicy 125 mm. | 1 szt. |
| 2. | Stół przyścienny z płytą antywibracyjną o wymiarach 1500 x 750 x 750 mm | Stół przyścienny z płytą antywibracyjną o wymiarach 1500 x 750 x 750 mm. Blat laminowany postforming o grubości 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Cała konstrukcja stołu oparta na obudowie wykonanej z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie osadzone są posadowione na niezależnym stelażu dwie płyty antywibracyjne wykonane z granitu o wymiarze 400 x 400 mm ułożone na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań. Stół na wyposażeniu posiada kontener przejezdny wykonany również z laminatu o zagęszczonej strukturze. | 1 szt. |
| 3. | Wózek laboratoryjny | Wykonany z profili stalowych, zamkniętych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną o wymiarach 600 x 400 x 900 mm. Wyposażony w dwie półki na których umieszczone są kuwety wykonane z tworzywa sztucznego , w ilości dwóch sztuk. Wysokość kuwet 100 mm. | 1 szt. |
| 4. | Stół przyścienny do pracy biurowej o wymiarach 4000 x 750 x 750 mm | Stół przyścienny do pracy biurowej o wymiarach 4000 x 750 x 750 mm. Blat laminowany postforming o grubości 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm oraz miejscami do pracy w pozycji siedzącej. Nad blatem umieszczone są szafki wiszące. | 1 szt. |
| 5. | Stół wyspowy ze ścięciem o wymiarach 3050 x 1500 x 900/1800 mm. | Stół wyspowy ze ścięciem o wymiarach 3050 x 1500 x 900/1800 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODROM bez podniesionego obrzeża. Stół wyposażony jest w nadstawkę wykonaną z mieszanki żywic fenolitycznych oraz profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego szyba VSG o grubości 6 mm. W kolumnach nadstawki stołu umieszczone są gniazda elektrycznej w ilości 2 x 230 V, 16 A na kolumnę. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm oraz miejscami do pracy w pozycji siedzącej. | 1 szt. |
| 6. | Stół przyścienny AGLODROM o wymiarach 3500 x 750 x 900 mm. | Stół przyścienny AGLODROM o wymiarach 3500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm oraz miejscami do pracy w pozycji siedzącej. Nad blatem umieszczone są szafki wiszące. | 1 szt. |
| 7. | Stół przyścienny ceramika/Durcon do mycia o wymiarach 4500 x 750 x 900 mm. | Stół przyścienny ceramika/Durcon do mycia o wymiarach 4500 x 750 x 900 mm. Blat w częściach zlewowych wykonany jest z litego spieku ceramicznego ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem – zestaw zlewowy ( w ilości dwóch sztuk ). Pozostałe boczne przy zlewach części blatu wykonane są z żywicy epoksydowej DURCON w kolorze białym bez podniesionego obrzeża z rowkiem ociekowym zapobiegającym wylaniu się rozlnej cieczy na zewnątrz blatu. Przy zlewach z blatu wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11 osobna dla każdej z komór. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Nad stołem znajduje się płyta ociekowa oraz szafki wiszące. Konstrukcja stołu pozwala na umieszczenie pod nim zmywarki laboratoryjnej. | 1 szt. |
| 8. | Stół wyspowy o wymiarach 3050 x 1500 x 900/1800 mm. | Stół wyspowy o wymiarach 3050 x 1500 x 900/1800 mm. Stół wykonany jest z dwóch rodzajów powierzchni roboczych blatów laboratoryjnych. Zwieńczenie stołu ze stanowiskiem do mycia wykonane jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych AGLODROM z podniesionym obrzeżem. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 mm w ilości dwóch sztuk. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem typu poliamid 11. W dalszej części stołu blat wykonany jest z ceramiki wielkogabarytowej bez podniesionego obrzeża. Stół wyposażony jest w nadstawkę wykonaną z mieszanki żywic fenolitycznych oraz profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego szyba VSG o grubości 6 mm. W kolumnach nadstawki stołu umieszczone są gniazda elektrycznej w ilości 2 x 230 V, 16 A na kolumnę. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm oraz miejscami do pracy w pozycji siedzącej. Stół na wyposażeniu posiada oczomyjkę montowaną na armaturze. | 2 szt. |
| 9. | Szafa na chemikalia | Szafa na chemikalia ( na kwasy i zasady)o wymiarach 600 x 600 x 1900 mm. Szafa wykonana w całości ze spienionego PVC. Posiada podział na część kwasy/zasady. Każda część otwierana osobno i wyposażona w dwie szuflady wykonane z PP na prowadnicach tworzywowych z blokadą zapobiegającą wypadnięciu szuflad. Zawiasy zewnętrzne pokryte chemoodporną powłoką EPS. Wykonanie zgodnie z PN EN 14727:2006 – Meble laboratoryjne, meble laboratoryjne do przechowywania, wymagania i metody badań, potwierdzone stosowną deklaracją CE wydaną przez producenta. | 1 szt. |
| 10. | Stół przyścienny AGLODROM ze zlewem o wymiarach 3500 x 750 x 900 mm. | Stół przyścienny AGLODROM ze zlewem o wymiarach 3500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 mm. Przy zlewie z blatu wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Nad stołem znajduje się płyta ociekowa. Stół wyposażony jest w nadstawkę wykonaną z mieszanki żywic fenolitycznych oraz profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego szyba VSG o grubości 6 mm. W kolumnach nadstawki stołu umieszczone są gniazda elektrycznej w ilości 2 x 230 V, 16 A na kolumnę. | 1 szt. |
| 11. | Stół przyścienny AGLODROM ze zlewem o wymiarach 2500 x 750 x 900 mm. | Stół przyścienny AGLODROM ze zlewem o wymiarach 2500 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 mm. Przy zlewie z blatu wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Nad stołem znajduje się płyta ociekowa. Stół wyposażony jest w nadstawkę wykonaną z mieszanki żywic fenolitycznych oraz profili aluminiowych malowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Półki nadstawki wykonane są ze szkła bezpiecznego szyba VSG o grubości 6 mm. W kolumnach nadstawki stołu umieszczone są gniazda elektrycznej w ilości 2 x 230 V, 16 A na kolumnę. | 1 szt. |
| 12. | Stół przyścienny AGLODROM ze zlewem o wymiarach 1800 x 750 x 900 mm. | Stół przyścienny AGLODROM ze zlewem o wymiarach 1800 x 750 x 900 mm. Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo – granitowego z domieszką żywic poliestrowych. W blacie umieszczony jest zlew wykonany z ceramiki technicznej o wymiarze 445 x 445 mm. Przy zlewie z blatu wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem poliamid 11. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamkniętych kwadratowych, pokrytych proszkową farbą epoksydową, zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem wypełniona jest szafkami wykonanymi z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Nad stołem znajduje się płyta ociekowa. | 1 szt. |
| 13. | Dygestorium ceramiczne | Dygestorium ceramiczne DSL 15.00 C/CR S wymiar: [ 1580x900x2400 ] ceramiczny blat roboczy wykonany jest z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny o grubości minimum 37 m, ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem , przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza, ściany boczne komory manipulacyjnej wyłożone są ceramiką, ściany zewnętrzne zaś wykonane są z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm, listwa armaturowa zawiera 1 x zawór gazu, 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach : średnia grubość powłoki : 250 - 300 mikronów temperatura topnienia : 184 - 186 st. C zapalność : samo gasnący twardość według Shore'a D do 20 st. C, 75 sterowanie oświetleniem wyciągu odbywa się z panela czujnika przepływu powietrza, oświetlenie komory wykonane jest w wersji IP 44 – i znajduje się poza obrębem komory roboczej, dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji , laminowana, z dodatkową kuwetą polipropylenową wysuwaną, kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany w całości z ceramiki wielkogabarytowej BUCHTAL, odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP; instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta; gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne; okno wykonane ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z PN EN 14175 blokadą 500 mm. Szyba szkło hartowane. Dygestorium wyposażone jest w system automatycznej pracy okna z funkcją Auto – Protect, Dygestorium w standardzie posiada czujnik przepływu powietrza zgodny z normą PN EN 14175 wizualnie i akustycznie informujący o stanach alarmowych przepływu.: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku zbyt wysokiego przepływu powietrza przez dygestorium powyżej maksymalnej wartości zadanej, wbudowany zegar alarm zbyt wysoko podniesionego okna, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu. sterowanie zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych, sterowanie oświetleniem dygestorium, sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, możliwość sterowania pracą wentylatora | 1 szt. |
| 14. | Taboret laboratoryjny | Taborety obrotowe z możliwością regulacji wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wykonane z miękkiego poliuretanu charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną oraz posiadają doskonałe właściwości ergonomiczne. Doskonale nadają się do każdego warsztatu, laboratorium. Wysokość siedziska minimalna - 430 mm Wysokość siedziska maksymalna - 560 Kolumna pneumatyczna czarna w osłonce teleskopowej o skoku 130 mm Podstawa - poliamid wzmocniony włóknami szklanymi Kółka do powierzchni miekich | 14 szt. |
| 15. | Krzesło biurowe tapicerowane |  | 3 szt. |
| 16. | Taboret typu HOKER | Hoker obrotowe z możliwością regulacji wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Wykonane z miękkiego poliuretanu charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną oraz posiadają doskonałe właściwości ergonomiczne. Hokery dostosowane są do pracy w pozycji półsiedzącej, dlatego w opcji standard zastosowano wysoką kolumnę. Doskonale nadają się do każdego warsztatu, laboratorium. Wysokość siedziska minimalna - 550 mm Wysokość siedziska maksymalna - 730 Kolumna pneumatyczna chromowana o skoku 180 mm Podstawa - poliamid wzmocniony włóknami szklanymi Stopki antypoślizgowe | 1 szt. |