# Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę przełączników sieciowych oraz zasilacza awaryjnego do szafy telekomunikacyjnej do rozbudowy lokalnej sieci komputerowej

dla  Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

ZP 27/2011

# Przełącznik zarządzalny 48 portowy	 	szt. 2

(np.: HP E4210 JE027A)

Ze względu na rozbudowaną strukturę sieci uczelni urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez uczelnię przełącznikami 3Com/HP linii 3Com oraz  mieć możliwością zrządzania pod jednym adresem IP z posiadanymi urządzeniami tej klasy.

| Architektura sieci LAN | FastEthernet |
| --- | --- |
| Liczba portów 10/100BaseTX (RJ45) | 48 szt. |
| Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP) | 2 szt. |
| Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja |
| Telnet |  |
| RMON - Remote Monitoring |  |
| SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1 |  |
| SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2 |  |
| SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3 |  |
| TFTP - Trivial File Transfer Protocol |  |
| zarządzanie przez przeglądarkę WWW |  |
| SSH - Secure Shell |  |
| Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu |
| RADIUS |  |
| Obsługiwane protokoły i standardy |
| IEEE 802.3 - 10BaseT |  |
| IEEE 802.3u - 100BaseTX |  |
| IEEE 802.1D - Spanning Tree |  |
| IEEE 802.3x - Flow Control |  |
| half/full duplex |  |
| IEEE 802.3ab - 1000BaseT |  |
| IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX |  |
| auto MDI/MDI-X |  |
| IEEE 802.1Q - Virtual LANs |  |
| IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol |  |
| IEEE 802.1x - Network Login |  |
| IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) |  |
| IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) |  |
| IEEE 802.1p - Priority |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree |  |
| Rozmiar tablicy adresów | MAC8196 |
| Algorytm przełączania | Store-and-Forward |
| Prędkość magistrali wew. | 17,6 |
| Przepustowość | 13,1 mpps |
| Warstwa przełączania | 2 |
| Możliwość łączenia w stos | Tak |
| Maksymalna liczba urządzeń w stosie | 32 |
| Typ obudowy | rack 19" |
| Maksymalny pobór mocy | 56 Wat |
| Wyposażenie standardowe |
| kabel zasilający |  |
| zestaw do montażu w szafie rack 19" |  |
| Instrukcja obsługi |  |
| Wymiary i waga |
| Szerokość | 19 cali |
| Wysokość | 1 U |

# Przełącznik zarządzalny 24 portowy PoE	 	szt. 1

(np.: HP E4210 JE033A)

Ze względu na rozbudowaną strukturę sieci uczelni urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez uczelnię przełącznikami 3Com/HP oraz  mieć możliwością zrządzania pod jednym adresem IP z posiadanymi urządzeniami tej klasy.

| Dane techniczne |
| --- |
| Porty | 24 RJ-45 auto-sensing 10/100 PoE ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3af PoE), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: half or full; 2 dual-personality 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); 1 RJ-45 serial console port |
| Pamięć i procesor | Processor : Broadcom 4704 @ 200 MHz, 8 MB flash, packet buffer size: 256 KB, 64 MB SDRAM |
| Przepustowość | up to 6.6 million pps |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 8.8 Gbps |
| Funkcje zarządzania | IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; out-of-band management (serial RS-232C); SNMP Manager; Telnet; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji |
| Napięcie wejściowe | 100-240 VAC |
| Częstotliwość wejściowa | 50 / 60 Hz |
| Bezpieczeństwo | CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1 |
| Certyfikaty | VCCI Class A; EN 55022 Class A; EN 55024; ICES-003 Class A |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 0 to 45°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 to 95% (non-condensing) |
| Wymiary i waga |
| Wymiary | wysokość 1U, szerokość 19” |
| W zestawie |
| Gwarancja | Lifetime, advance replacement, next business day, phone support, , |

# Przełącznik zarządzalny 48 portowy Gigabitowy 	szt. 1

(np.: HP E4210G JF845A)

Ze względu na rozbudowaną strukturę sieci uczelni urządzenie musi być kompatybilne z posiadanymi przez uczelnię przełącznikami 3Com/HP oraz mieć możliwością zrządzania pod jednym adresem IP z posiadanymi urządzeniami tej klasy.

| Dane techniczne |
| --- |
| Porty | 44 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Media Type: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); 1 RJ-45 serial console port; Supports a maximum of 4 10-GbE ports |
| Pamięć i procesor | Processor : Broadcom 5836 @ 264 MHz, 16 MB flash, packet buffer size: 1.5 MB, 64 MB RAM |
| Przepustowość | up to 130.9 million pps |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 176 Gbps |
| Pojemność tabeli rutingu | 32 entries |
| Funkcje zarządzania | IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; out-of-band management (serial RS-232C); SNMP Manager; Telnet; IEEE 802.3 Ethernet MIB |
| Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji |
| Napięcie wejściowe | 100-240 VAC |
| Częstotliwość wejściowa | 50 / 60 Hz |
| Bezpieczeństwo | UL 60950-1:2003; CSA 22.2 60950-1:2003; IEC 60950-1:2001; EN 60950-1:2001 |
| Certyfikaty | VCCI Class A; EN 55022 Class A; EN 55024; ICES-003 Class A |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 0 to 40°C |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | 10 to 95% (noncondensing) |
| Wymiary i waga |
| Wymiary | wysokość 1U, szerokość 19” |
| W zestawie |
| Gwarancja | Lifetime, advance replacement, next business day, phone support, software releases |

# UPS 1000VA typu Rack zarządzany przez sieć komputerową szt. 1

(np.: APC SUA1000RMI1U)

| na wyjściu |
| --- |
| Moc wyjściowa | 640W / 1000 VA |
| Maksymalna moc, jaką można skonfigurować | 640W / 1000 VA |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Informacja o napięciu wyjściowym |  |
| Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napięcia wyjściowego |  |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 47–53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57–63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz |
| Typ przebiegu | sinusoida |
| Gniazda wyjściowe | (4) IEC 320 C13 |
|  | (2) IEC Jumpers |
| na wejściu |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230V |
| Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) |
| Typ gniazda wejściowego | IEC-320 C14 |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 286V |
| Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 151 - 302V |
| Akumulatory i czas podtrzymania |
| Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora dżulach) | 2 godziny |
| Zestaw akumulatorów zamiennych |  |
| Komunikacja i zarządzanie |
| Port komunikacyjny | DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB |
| Ilość interfejsów SmartSlot™ | 1 |
| Panel przedni | Diody LED wskazują stan obciążenia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przeciążenia |
| Alarm dźwiękowy | Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez użytkownika opóźnienia |
| Ochrona przed przepięciami i filtracja |
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 480 Dżule |
| Filtracja | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Cechy fizyczne |  |
| Maksymalna wysokość | 44.00 mm |
| Maksymalna szerokość | 432.00 mm |
| Maksymalna głębokość | 660.00 mm |
| Wysokość w szafie przemysłowej | 1U |
| Ciężar netto maksymalny | 22,5 KG |
| Parametry środowiskowe |  |
| Środowisko operacyjne | 0 - 40 °C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 0 - 95% |
| Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia | 55.00 dBA |
| Odprowadzanie ciepła | 130.00 BTU/godz. |
| Certyfikaty i zgodność z normami |  |
| Potwierdzenia zgodności | Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GOST,VDE |
| Okres gwarancji | 2 lata naprawy albo wymiana |
| Zgodność środowiskowa | RoHS 7b Exemption,China RoHS |

Specyfikacja modułu do zarządzania przez sieć komputerową (np.: APC AP9630)

| Protokoły | HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6,NTP,SMTP,SNMP v1,SNMP v3,SSH V1,SSH V2,SSL,TCP/IP,Telnet |
| --- | --- |
| Połączenia interfejsów sieciowych | RJ-45 10/100 Base-T |
| Kompatybilne z UPS |  |