Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie urządzeń

System oczyszczania wody -dejonizator 	szt. 1

Mieszadło do probówek typu Vortex 	szt. 1

Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą  	szt. 1

Bezprzewodowy System wykrywający falstart 	szt. 1

Wirówka do oznaczania hematokrytu 	szt. 1

Waga i Analizator składu ciała + bezprzewodowy wyświetlacz	szt. 1

Kamera cyfrowa	 	szt. 1

# System oczyszczania wody -dejonizator		szt. 1

(np. Simplicity UV S lub równoważny)
Przenośny kompletny system oczyszczania wody z filtrem UV nie wymagający specjalnej instalacji i produkujący na żądanie wodę ultraczystą z wody wstępnie oczyszczonej (system Elix®, destylowanej, dejonizowanej lub wodę po odwróconej osmozie).

System ma mieć możliwość stosowania dodatkowych filtrów końcowych oczyszczających z bakterii, pyrogenów lub nukleozy

SPECYFIKACJE

Woda zasilająca: Woda wstępnie oczyszczona (system Elix, RO, destylowana lub dejonizowana).

Woda ultraczysta (Typ l)

- Oporność					18,2 MΩ cm @ 25 °C

- TOC						<5 ppb

- Cząstki stałe (rozmiar> 0.05 μm)		< 1 cząstka/ml

- Mikroorganizmy				<1 cfu/ml

- Endotoksyny*					<0,01 EU/ml

- RNase*					<0,01 ng/ml

- Natężenie przepływu				> 0,5 l/min

* możliwość  z dodatkową membraną ultrafiltracyjną jako filtrem końcowym

System

- Wymiary maksymalne (Wys. x Szer. x Gł.)		  51 x 29 x 36 cm

- System nieuwodniony maksymalnie			5,4 kg

- Waga robocza maksymalnie				9 kg

- Pojemność wbudowanego wyjmowanego pojemnika	2 I

- Napięcie zasilania					100 - 230 V +/- 10%

- Częstotliwość zasilania				50 - 60 Hz

| Gwarancja: - minimum 12 miesięcy |  |  |
| --- | --- | --- |

# Mieszadło do probówek typu Vortex		szt. 1

(np. VRM-861 lub równoważny)

Wstrząsarka o stałym trybie pracy 
prędkość: 2400 rpm 
pole robocze: średnica 55 mm guma 
tryb pracy: dotykowy , ciągły 
moc: 40W 
Napięcie: 220V±10% / 50Hz±10%

| Gwarancja: - minimum 12 miesięcy |  |  |
| --- | --- | --- |

# Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą 		szt. 1

(np. MS-H-PRO lub równoważny)

Mieszadło magnetyczne z płytą grzewczą oraz cyfrowym wyświetlaczem

zakres temperatur 				pokojowa - 340ºC

Napięcie 					220V/50Hz

Zakres prędkości mieszania (rpm)		100-1500

Średnica płyty grzewczej (mm)			135

Kontrola dokładności temperatury grzania (C0)	1

Materiał płyty grzewczej 			stal nierdzewna / emalia porcelanowa

Max objętość mieszanej cieczy (H2O) L		20

Max długość mieszadła (mm)			80

Gwarancja

- Minimum 12 miesięcy

# Bezprzewodowy System wykrywający falstart		szt. 1

(np. Reactime Firmy LYNX)

Czujnik wykrywający falstart w sportach lekkoatletycznych z możliwością zamontowania do każdego bloku startowego.

Czujnik musi mieć możliwość bezprzewodowego podłączenia do fotoceli i komputera w celu utworzenia spójnego systemu treningowego.

Wymagania:

• Dokładność do 1/1000 sekundy
• Zaciski do praktycznie każdego bloku startowym
• Rejestracja  dla szczegółowej analizy startu
• zasilanie akumulatorowe z załączonym akumulatorem
• Polecenia systemowe treningowe startowe można osobiście rejestrować
• Wytrzymała, odporna na czynniki atmosferyczne 
• Może być używany z zewnętrznym starterem dającym polecenia i pistoletem strzału, lub z opcją głośnika, może być zaprogramowany do podania komendy "On your marks", "set" i na dźwięk pistoletu 
• Współpraca z systemem FinishLynx
• Dane z całego treningu, mogą być przechowywane w urządzeniu i odtwarzane później na komputerze przy użyciu załączonego oprogramowania

Gwarancja

- Minimum 24 miesiące

# Wirówka do oznaczania hematokrytu		szt. 1

(np. Haematokrit 210 lub równoważny)

| Lp. | Parametr techniczny |
| --- | --- |
|  | Wirówka hematokrytowa stolikowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym |
|  | Zakres obrotów do 13000 obr/min nastawny w stopniach co 100. |
|  | Maksymalna wartości rcf przynajmniej Max 16,060 xg |
|  | Maksymalna objętość wirowanej cieczy 24 kapilary |
|  | Możliwość krótkiego odwirowania Osobny przycisk na panelu sterowania |
|  | Szybki i łatwy w obsłudze panel sterowania z dwoma osobnymi wyświetlaczami: z wyświetlaczem obrotów i z osobnym wyświetlaczem czasu. Panel sterowania umieszczony na pokrywie wirówki |
|  | Wybór parametrów wirowania za pomocą klawisza |
|  | Nastawny czas wirowania od 1 min do 99 minut lub praca ciągła |
|  | Rotor kątowy 24-miejscowy Na kapilary , max rpm 13000 obr/min, RCF 16,060 xg |
|  | Otwieranie i zamykanie pokrywy mechanicznie poprzez pokrętło umieszczone z przodu wirówki |
|  | Ciężar wirówki maksymalnie 10,5 kg. |
|  | Instrukcja obsługi |
|  | Wyposażenie w kabel zasilający |
|  | Zasilanie 220-240 VA, 50-60 Hz |
|  | Znak bezpieczeństwa CE |
|  | Dostępność autoryzowanego serwisu producenta na terenie Polski |

Gwarancja

- 24 miesiące

# Waga i Analizator składu ciała + bezprzewodowy wyświetlacz	szt. 1

(np. TANITA BC 1000 + D1000 lub równoważny)

Opis zestawu:

Zestaw ma zawierać analizator wraz z wyświetlaczem bezprzewodowym. Odczyt parametrów pomiarowych, takich jak np. waga, zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość tkanki mięśniowej, waga kości, ma być  automatycznie transmitowany do zewnętrznego wyświetlacza.

analizator składu ciała ma pozwalać użytkownikom na bezprzewodowe przesyłanie danych do komputera osobistego oraz do zegarków marki GARMIN wspomagających fitness. Oprócz masy ciała, tkanki tłuszczowej w procentach i kilogramach, poziomu nawodnienia, analizator komponentów ciała ma zapewniać pomiary masy mięśniowej dla całego ciała, dzienne spożycie kalorii, wskaźnik przemiany materii, wskaźnik wieku metabolicznego, wagę masy kostnej oraz tłuszczu trzewnego.

Zewnętrzny zdalny wyświetlacz do wagi i analizatora ma umożliwiać  z odległości kilku metrów umożliwia zdalny odczyt  9 parametrów mówiących o składzie masy ciała na czytelnym wyświetlaczu LCD podświetlanym na niebiesko. Wyniki mają być wyświetlane automatycznie po wykonaniu pomiaru na analizatorze i wadze. Wyświetlacz ma przechowywać w pamięci dane dla 4 użytkowników takie jak : wzrost, płeć, wiek, typ sylwetki ( normalny , atleta). Zasilany przez 4 baterie AA dołączone do zestawu

Parametry analizatora:

Metoda Pomiaru 	BIA (analiza bioimpedancji elektrycznej)

Liczba elektrod 		4 przezroczyste system tetrapolarny

Max. Waga 		200 kg

Dokładność 		100 g (gram)

Komunikacja 		Bluetooth ANT+

Platforma 		Hartowane szkło

Kolor 			Czarna lub Biała

Zasilanie Baterie 	4 x AA dołączane w komplecie

Gwarancja

- 36 miesięcy

# Kamera cyfrowa		szt. 1

(np. Sony HDR-CX115EB lub równoważny)

Załączone wyposażenie:

Zasilacz Akumulator Kabel Multi-AV Kabel USB Oprogramowanie

Dodatkowo Kabel HDMI minimum 2 Metry oraz Karta 16GB kompatybilna z kamerą

Obraz:

Przetwornik [mln. punktów]: 		3.1 
Rozmiar matrycy [cal]: 			1/4 
Rodzaj matrycy: 			CMOS 
Obiektyw: 				Carl Zeiss Vario-Tessar 
Ogniskowa minimalna [mm]: 		2.5 
Ogniskowa maksymalna [mm]: 		62.5 
Zbliżenie optyczne: 			x25 
Zbliżenie cyfrowe: 			x300 
Stabilizator obrazu: 			Tak 
Inne:

Nastawianie ostrości na wskazany punkt (panel dotykowy)

Światłomierz punktowy

Funkcje:

Edycja nagrań: 		Wprowadzanie i wygaszanie obrazu 
Balans bieli: 		Automatyczny Plener Pomieszczenie Zapamiętywany po naciśnięciu 
Tryby ekspozycji: 	Zmierzch Portret o zmierzchu Świeca Wschód i zachód słońca Fajerwerki Krajobraz Portret Reflektor Plaża Śnieg 
Dodatkowe funkcje:

Aparat fotograficzny 
Zastosowane technologie:

Wykrywanie twarzy
Wykrywanie uśmiechu
PictBridge
Inne:

Optymalizacja zakresu dynamicznego

Redukcja szumów

Czas otwarcia migawki: 1/6 - 1/10000 (z uwzględnieniem trybów tematycznych)

Oświetlenie:

Filmowanie przy minimalnym oświetleniu: 3 luksy 
Zastosowane technologie:

Kompensacja tylnego oświetlenia

Dźwięk:

Mikrofon: Kierunkowy 
System dźwięku: Stereo 
Inne:

Dolby Digital; 2 kanały Wbudowany głośnik

Techniczne:

Nośnik danych: Karta Memory Stick Pro Duo Karta SD Karta SDHC 
Format HD: 1080i AVCHD 
Ekran LCD: Panel dotykowy 
Przekątna ekranu [cal]: 2.7 
Inne:

Rozdzielczości zdjeć: 2048x1536; 2048x1152; 640x480

Rozdzielczości wideo: 1920x1080; 1440x1080

Hybrydowy wyświetlacz LCD Rozdzielczość wyświetlacza [mln. punktów]: 230.4

Złącza:

USB: Tak 
HDMI: Wyjście 
Dodatkowe złącza: Wyjście AV Wyjście S-Video Wyjście komponentowe 
Gwarancja

- Minimum 24 miesiące